## Slide 1
光栅测试流程
苏州华兴源创科技股份有限公司
研发中心软件部
2021/05/31

## Slide 2: 2D检测
01
0,0
y+
x+
1、2D检测输出的缺陷信息，以右上角为原点，向左x增加，向下y增加
2、缺陷坐标是毫米乘以1000后，即：
缺陷坐标 = 输出值 / 1000f
(x,y)

## Slide 3: 2D检测
01
0,0
y+
x+
3、2D检测的缺陷，以左图所示方式划分区域，其中w和h为3D相机的视野大小
4、区域划分后，将有缺陷的区域的行(Row)、列(Column)、中心坐标(X,Y)，例如，左图中有3个缺陷区域，高亮区域的信息如下：
Row = 2
Column = 3
XPosition = (Column+0.5)*w
YPosition = (Row+0.5)*h
w
h

## Slide 4: 3D检测
02
以产品右上角作为3D检测的起始点，如左图所示，调整设备XY轴，使3D相机拍摄的产品的右上角与3D相机的视野中心对齐，此时，在HMI上记录位置。
*同一种产品只需要记录一次

## Slide 5: 3D检测
02
3D检测输出的缺陷信息包括：
缺陷坐标X
缺陷坐标y
缺陷面积
缺陷width
缺陷height
其中，缺陷坐标x和缺陷坐标y是相对于相机视野中心的，在3d缺陷汇总成总结果时，需要将缺陷坐标转换成整个产品的全局坐标。
全局X = 偏移X - 缺陷坐标X
全局Y = 偏移Y - 缺陷坐标Y
x
y
(offsetx, offset)

## Slide 6: 3D检测
02
根据换算过后的3D缺陷信息，可以绘制缺陷分布图，部分2D检测的缺陷点会被3D过滤掉。
根据设置的判定规则，可以对缺陷点进行过滤，判定规则包括：缺陷面积、缺陷大小、缺陷间距、不良点数量。

## Slide 7
华兴源创 保密
MANY THANKS !
2021