## Slide 1
光栅结构说明
Add: Room 1103, NeoBay 1, 951 Jianchuan Road, Shanghai China E-mail：Info@vommatec.com Copyright © VOMMA
每个光栅样品由3块玻璃结构，从上往下依次记为glass1、glass2、glass3。
glass1的上下表面记为layer1、layer2；glass2的上下表面记为layer3、layer4；glass3的上下表面记为layer5、layer6。
每个光栅样品的layer3和layer5（需要再次向客户确认位置）上各有一个十字参考标记。
glass1
glass2
glass3
Add: Room 1103, NeoBay 1, 951 Jianchuan Road, Shanghai China E-mail：Info@vommatec.com Copyright © VOMMA
十字参考标记
layer
1
2
3
4
5
6

## Slide 2
glass1
glass2
glass3
光栅拍摄过程示意图
Add: Room 1103, NeoBay 1, 951 Jianchuan Road, Shanghai China E-mail：Info@vommatec.com Copyright © VOMMA
2D相机确定的缺陷所在区域
图像1
十字参考标记
光场相机
光场相机对焦位置
首先，将相机移动至缺陷区域，并对焦在layer1，拍摄缺陷图。

## Slide 3
glass1
glass2
glass3
光栅拍摄过程示意图
Add: Room 1103, NeoBay 1, 951 Jianchuan Road, Shanghai China E-mail：Info@vommatec.com Copyright © VOMMA
2D相机确定的缺陷所在区域
图像2
十字参考标记
光场相机
光场相机对焦位置
相机沿z轴移动至layer2与layer3之间，拍摄缺陷图。移动距离为（玻璃厚度/折射率+空气厚度

## Slide 4
glass1
glass2
glass3
光栅拍摄过程示意图
Add: Room 1103, NeoBay 1, 951 Jianchuan Road, Shanghai China E-mail：Info@vommatec.com Copyright © VOMMA
2D相机确定的缺陷所在区域
图像3
十字参考标记
光场相机
光场相机对焦位置
相机沿x、y轴移动至十字参考标记处，拍摄标记图。

## Slide 5
glass1
glass2
glass3
光栅拍摄过程示意图
Add: Room 1103, NeoBay 1, 951 Jianchuan Road, Shanghai China E-mail：Info@vommatec.com Copyright © VOMMA
2D相机确定的缺陷所在区域
图像4
十字参考标记
光场相机
光场相机对焦位置
将相机移回至缺陷区域，并对焦在layer4和layer5之间，拍摄缺陷图。

## Slide 6
glass1
glass2
glass3
光栅拍摄过程示意图
Add: Room 1103, NeoBay 1, 951 Jianchuan Road, Shanghai China E-mail：Info@vommatec.com Copyright © VOMMA
2D相机确定的缺陷所在区域
图像5
十字参考标记
光场相机
光场相机对焦位置
相机沿x、y轴移动至十字参考标记处，拍摄标记图。

## Slide 7
glass1
glass2
glass3
光栅拍摄过程示意图
Add: Room 1103, NeoBay 1, 951 Jianchuan Road, Shanghai China E-mail：Info@vommatec.com Copyright © VOMMA
2D相机确定的缺陷所在区域
图像6
十字参考标记
光场相机
光场相机对焦位置
将相机移回至缺陷区域，并对焦在layer6，拍摄缺陷图。

## Slide 8
glass1
glass2
glass3
光栅拍摄过程示意图
Add: Room 1103, NeoBay 1, 951 Jianchuan Road, Shanghai China E-mail：Info@vommatec.com Copyright © VOMMA
2D相机确定的缺陷所在区域
十字参考标记
1
2
3
6
5
4
每个光栅样品共需要拍摄6张图像，包括4张缺陷区域图像及2张参考标记区域图像。
对机台精度要求较高的是2→3和4→5的移动，要求移动方向平行于光栅片表面。
图像2、4要求对焦位置在胶水层以内。